## Slide 1
恒庸轩智能科技(苏州)有限公司
自动螺丝机DFM

## Slide 2
01
设备类别
按自动化程度与产线对接方式，自动锁螺丝设备可分为半自动桌面
式与全自动在线式两类。

## Slide 3
半自动锁螺丝机介绍
桌面三轴、四轴、六轴等小型设备，适合工位旁部署；人工上下料，设备完成自动锁付。可非标定制机型
典型优势
1
占地小
桌面级结构，适合空间受限的装配工位。
2
便携灵活
设备移动方便，产线调整或换型时响应更快。
3
投入较低
适合试产、小批量、多品种生产导入。
4
操作简单
人工负责上下料，设备保证锁付动作稳定。
5
维护便利
结构紧凑，调试、点检和保养成本较低。
适用场景
样品试制
小批量生产
多品种换型
离线工位

## Slide 4
高精度
精度控制系统
确保产品一致性
高兼容
模块化设计
适配多种产品
更可靠
稳定运行
降低维护成本
高效率
在线式作业
提升生产效率
高精度
精确定位与检测
保证产品品质
智能化
数据可视化管理
实时监控预警
高效、精准、稳定
柔性式：机械手上下料+自动锁螺丝组合方式
在线式：通过流线过站工作方式完成锁螺丝
全自动锁螺丝机介绍
以上机型根据客户需求，接受非标定制，满足客户需求

## Slide 5
柔性配合 / 在线式锁螺丝设备
面向连续化产线：自动取料、放料、定位、锁付和检测，中途无需人工干预。
关键优势
无人干预
取放料与锁付过程自动完成
节拍稳定
连续生产，降低人为波动
柔性集成
可对接输送线、治具、机
械手、视觉
质量可控
支持检测、过程监控与数据追溯
锁螺丝设备作业流程

## Slide 6
02
主要功能说明
01
运控模组
02
锁付枪
03
锁付模组
04
供料系统
05
批头清洁
06
上位机
07
视觉模块
08
螺丝识别检测

## Slide 7
以锁付主流程为中心，外围模块共同支撑自动化、品质控制和数据追溯。
主要功能架构

## Slide 8
模块作用
• 控制 X/Y/Z/R 等运动轴，实现定位、移载、 下压与回零
• 协调取料、供料、锁付、检测等工序动作节拍
• 支持点位配方、速度/加速度、软限位与原点管理
• 与锁付枪、视觉、传感器和安全 IO 联动
核心优势
• 精度：闭环控制与点位补偿提升重复定位一致性
• 速度：轨迹优化减少空走，缩短单颗锁付节拍
• 稳定：异常互锁和限位保护降低误动作风险
• 换型：配方化点位管理，产品切换更快
负责多轴运动、轨迹规划、节拍协同与IO联动，是保证整机精度、速度和稳定性的核心控制层。
运控模组

## Slide 9
01
扭力控制
按工艺窗口控制锁付扭矩，降低过锁、欠锁、滑牙风险。
02
角度控制
记录旋转角度与锁付过程，辅助判断到位、浮锁等异常。
03
曲线采集
采集扭力/角度/时间曲线，实现每颗螺丝过程追溯。
04
过程管控
支持OK/NG判定、异常报警、权限与配方参数管理。
05
精度稳定
闭环控制提升重复一致性，保障批量生产锁付质量。
06
数据接口
与上位机/MES对接，绑定扫码SN、工单和锁付结果。
锁付枪负责扭力、角度、曲线采集与结果判定，是锁付质量和过程追溯的核心执行单元。
电批功能说明
启动
咬合
采集
判定
追溯
国外品牌：阿特拉斯
国产品牌替代
锁付过程曲线
扭力 / 角度 / 时间
OK
异常曲线可用于浮锁、滑牙、漏锁等原因分析

## Slide 10
锁付模组
承载锁付枪的运动、下压、定位与过程控制，是决定锁付精度和稳定性的关键机构。
结构优势
• 伺服/气动下压可按产品需求配置
• 导向刚性好，减少锁付过程晃动
• 支持多点位连续锁付和快速换型
精度优势
• 锁付高度、位置、速度可参数化
• 与扭力角度曲线联动判定结果
• 降低浮锁、滑牙、漏锁等风险
质量判定
• 锁付到位检测
• 异常扭力/角度报警
• 过程数据可追溯
适配能力
• 可适配不同螺丝长度、头型与产品高度
• 可与视觉、供料、上位机联动
09

## Slide 11
螺丝供料系统
无轨供料
• 适合多规格切换，减少传统轨道定制依赖
• 换型更灵活，可降低小批量项目导入成本
• 对螺丝外形、长度、头型和一致性有适配要求
振动盘 / 直振
• 成熟稳定，适合单一规格或稳定量产场景
• 送料节拍可控，便于与锁付节拍匹配
• 需要按螺丝规格定制轨道与筛选结构
吹钉 / 分钉
• 螺丝可直接送至锁付枪头，减少取钉动作
• 适合提升节拍和减少中间搬运
• 需重点控制卡料、翻钉、漏钉和气压稳定性
根据螺丝款式、规格、头型、长度和来料状态，选择无轨供料、振动盘或吹钉等方案。
没有轨道所以无卡钉
几乎无卡钉
卡钉率可以控制在99.99%

## Slide 12
上位机系统
负责配方、扫码、过程数据、实时曲线、报警记录与生产追溯，是设备的数据中枢。
OK
实时扭力 / 角度曲线
扫码 SN：A240804-001
结果：合格 批次：Line-01
扫码绑定
• 扫码读取产品 SN / 工单 / 夹具编号
• 绑定锁付结果和过程曲线
数据生成
• 自动生成生产记录、OK/NG结果
• 支持批次、时间和站位追溯
实时曲线
• 显示扭力、角度、时间等曲线
• 异常曲线可用于原因分析
过程管控
• 配方权限、报警记录、参数防呆
• 可预留 MES / 数据接口
价值：把每一颗螺丝的锁付过程从“结果判断”升级为“过程可视、异常可查、数据可追溯”。
11

## Slide 13
批头清洁功能
通过定期清洁批头，减少异物、磁粉、油污或螺丝碎屑对取钉和锁付稳定性的影响。
为什么需要
• 批头端面有异物会影响螺丝吸附和咬合
• 长期运行会带来磁粉、油污、碎屑积累
如何工作
• 按节拍或次数触发自动清洁
• 可配置毛刷、吹气、吸尘等方式
带来的效果
• 减少取钉失败、滑批和浮锁
• 提升连续生产稳定性
管控方式
• 可纳入上位机维护提醒
• 清洁次数和异常可记录追溯
12
清洁前
清理中
清理后

## Slide 14
视觉模块
视觉模块主要承担产品检测定位和产品状态检测，帮助设备在产品偏差下保持稳定锁付。
1. 产品检测定位
• 识别产品位置、角度和孔位偏差
• 将视觉坐标补偿给运动轴或锁付点位
• 减少治具定位误差和人工摆放误差影响
• 适合多品种、柔性生产和在线式场景
2. 产品检测（螺丝有无检测）
• 检测产品是否到位、是否漏装或姿态异常
• 支持关键区域、孔位、零件有无等检测
• NG 产品提前拦截，避免流入锁付工序
• 检测结果可与产品 SN 绑定追溯
相机采集
定位补偿
锁付执行
结果追溯

## Slide 15
锁付前取料时对螺丝进行检测，防止螺丝混料、来料不良进行判别
螺丝识别检测
检测结果
实测结果

## Slide 16
03
案例举例介绍

## Slide 17
03
案例举例介绍
01
笔记本电池壳锁螺丝
02
HUD螺丝紧固设备
04
电车充电模块螺丝紧固设备
05
后视镜组装螺丝紧固设备
03
笔记本外壳自动锁螺丝

## Slide 18
笔记本电池壳锁螺丝

## Slide 19
笔记本外壳自动锁螺丝
三轴模组螺丝锁附组件*4
螺丝供料器*2
输送线组件
抛料盒
扭力校验仪
笔记本外壳曲面锁螺丝

## Slide 20
HUD螺丝紧固设备
设备功能：扫码、视觉引导、批头清洁、锁付检测、Mes上传

## Slide 21
钢圈点胶锁附1
钢圈点胶锁附2
螺丝柱点胶锁附
螺丝锁附系统显示
客户MES系统显示
作业按键
可视窗口
设备参考尺寸：
长*宽*高=2000*1000*1900
CT＜30S
最终尺寸根据产品实际设计为准
锁付前螺丝点螺纹胶
2
1
3
电车充电模块螺丝紧固设备

## Slide 22
手折基板与销轴，弹簧，挡圈，插片安装（下压式安装，以及涂油设备）
1. 折叠器与电折基板/电折基板和转向器螺丝机 (六轴）
1. 支座与保护罩锁螺丝（六轴）
1站
3站
1. 摄像头锁螺丝、 摄像头固定下盖锁螺丝
2站
后视镜组装螺丝紧固设备